## Slide 1: Vereinigung Münchener Wohnungsunternehmen Die neuen Wohnraumförderbestimmungen
Patrik Zeitler
Vereinigung Münchener Wohnungsunternehmen
München
18.07.2022

## Slide 2: Die neuen Wohnraumförderbestimmungen (WFB 20 22 – Stand 30.03.2022)
Rückblick Fallbeispiel 1 – KfW 55 – Stand 2021
Fallbeispiel 2 – KfW 55 – Stand 2022
Fallbeispiel 3 – KfW 40
Fallbeispiel 4 – KfW 40 NH-Klasse
Fallbeispiel 5 – „drauf und dran – erneuern und erweitern“ Modernisierung mit der EOF
Modernisierungen mit dem Bay Mod-Programm

## Slide 3: Ausgangslage
1. Neubauprojekte
Modernisierungsprojekte „drauf und dran – erneuern und erweitern“
Modernisierung im Bestand
Notes: Streben Gemeinden eine energie- und klimaeffiziente Lösung an, kann der VdW Bayern wohnungswirtschaftliche Beratungsleistungen bis hin zur Projektsteuerung anbieten.

## Slide 4: Ziele
bezahlbare Mieten
gesunder Wohnraum mit guter Qualität
hoher energetischer Standard
Neubau von Wohnraum
Werterhalt und Wirtschaftlichkeit

## Slide 5: Einkommensorientierte Förderung – EOF Fallbeispiele
Förderungen im Neubau

## Slide 6: Grundzüge der EOF - 1
Grund- und Zusatzförderung
Grundförderung mittels Darlehen und Investitionszuschuss
Objektabhängiges Darlehen: Zinssatz 0,5 %, Tilgung 1,0 %, Laufzeit 25 Jahre oder 40 Jahre
Belegungsabhängiges Darlehen Höhe abhängig von Belegungsstruktur, Zinssatz 1,75 %, Tilgung 1,0 %, Laufzeit 25 Jahre oder 40 Jahre, 10 Jahre tilgungsfrei
Investitionszuschuss: max. 500,- €/m2 Wohnfläche max. 200,- €/m² Wohnfläche - Nachhaltigkeitszuschuss max. 100,- €/m² Wohnfläche – Zuschuss Energieeffizienz
Zusatzförderung mittels laufender Zuschuss an begünstigte Haushalte (Mieter) als Ausgleichsbetrag zwischen zulässiger Erstvermietungsmiete und zumutbarer Miete, sofern Mieter die Einkommensgrenzen erfüllt

## Slide 7: Grundzüge der EOF - 2
Förderdauer 25 oder 40 Jahre
Belegungsbindung 25 oder 40 Jahre
Keine Mietpreisbindung Begrenzung der örtlichen Vergleichsmiete durch im Bewilligungsbescheid festgelegte Erstvermietungsmiete
Mieterhöhungen können frühestens nach Ablauf des fünften Kalenderjahres ab dem Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit gemäß den §§ 558 und 559 BGB um bis zu 7,5 % erfolgen.

## Slide 8: Fallbeispiel 1 KfW-Standard 55
Förderungen im Neubau

## Slide 9: Fallbeispiel 1 KfW-Standard 55
Projektbeschreibung |  |  |  | 
 | Wohnungen | m²-Wfl. | €/m²-Wfl. | €
EK I | 10 | 600 | 4.550 € | 2.730.000
EK II | 10 | 600 | 4.550 € | 2.730.000
EK III | 10 | 600 | 4.550 € | 2.730.000
Frei finanziert | 0 | - |  | 
Zwischensumme | 30 | 1.800 |  | 
 | Stellplätze |  | €/Stellplatz | €
Oberirdisch | 10 |  | 4.000 € | 40.000
TG-Stellplatz | 20 |  | 38.500 € | 770.000
Gesamtinvestition |  |  |  | 9.000.000

## Slide 10: Fallbeispiel 1 KfW-Standard 55
Aufteilung für Kostenplan im Stabau-Antrag |  | 
Grundstück | 1.350.000 € | 15%
Herrichten und Erschließen | 250.000 € | 3%
Bauwerk - Baukonstruktion | 4.000.000 € | 44%
Bauwerk - Technische | 1.400.000 € | 16%
Außenanlagen | 500.000 € | 6%
Baunebenkosten | 1.500.000 € | 17%
Gesamtkosten | 9.000.000 € | 

## Slide 11: Fallbeispiel 1 KfW-Standard 55 – bisherige Förderung mit KfW
Finanzierung |  | Zins | Tilgung
Bargeld/Guthaben | 1.350.000 € | 3,50% | -
Bankdarlehen | 2.608.700 € | 1,37% | 2,00%
KfW-Zuschuss hinterlegt mit Darlehenskondition | 787.500 € | 1,37% | 2,00%
Objektabhängiges Darlehen | 2.025.000 € | 0,50% | 1,00%
Belegungsabhängiges Darlehen | 1.688.800 € | 1,75% | 1,00%
Allgemeiner Zuschuss EOF | 540.000 € | - | -
Zuschuss Energieeffizienz | - € | - | -
Zuschuss Nachhaltigkeit | - € | - | -
Gesamtkosten | 9.000.000 € |  | 

## Slide 12: Fallbeispiel 1 KfW-Standard 55 – bisherige Förderung mit KfW
Mietertrag |  |  |  | 
Wohnen | 11,50 € | €/m² | p.a. | 248.400 €
Parken | 30 € | außen | p.a. | 3.600 €
 | 75 € | TG | p.a. | 18.000 €
Gesamtbetrag der Erträge |  |  |  | 270.000 €
Kapitalkosten (Zins und Tilgung) |  |  |  | 242.990 €
Bewirtschaftungskosten pauschal je m² | 15 | €/m² | p.a. | 27.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen |  |  |  | 269.990 €

## Slide 13: Fallbeispiel 2 KfW-Standard 55 – Neue EOF-Förderung
Förderungen im Neubau

## Slide 14: Fallbeispiel 2 KfW-Standard 55 – mit neuer EOF-Förderung
Projektbeschreibung |  |  |  | 
 | Wohnungen | m²-Wfl. | €/m²-Wfl. | €
EK I | 10 | 600 | 4.550 € | 2.730.000
EK II | 10 | 600 | 4.550 € | 2.730.000
EK III | 10 | 600 | 4.550 € | 2.730.000
Frei finanziert | 0 | - |  | 
Zwischensumme | 30 | 1.800 |  | 
 | Stellplätze |  | €/Stellplatz | €
oberirdisch | 10 |  | 4.000 € | 40.000
TG-Stellplatz | 20 |  | 38.500 € | 770.000
Gesamtinvestition |  |  |  | 9.000.000

## Slide 15: Fallbeispiel 2 KfW-Standard 55 – mit neuer EOF-Förderung
Aufteilung für Kostenplan im Stabau-Antrag |  | 
Grundstück | 1.350.000 € | 15%
Herrichten und Erschließen | 250.000 € | 3%
Bauwerk - Baukonstruktion | 4.000.000 € | 44%
Bauwerk - Technische | 1.400.000 € | 16%
Außenanlagen | 500.000 € | 6%
Baunebenkosten | 1.500.000 € | 17%
Gesamtkosten | 9.000.000 € | 

## Slide 16: Fallbeispiel 2 KfW-Standard 55 – mit neuer EOF-Förderung
Finanzierung |  | Zins | Tilgung
Bargeld/Guthaben | 1.350.000 € | 2,82% | -
Bankdarlehen | 4.009.000 € | 2,93% | 1,07%
KfW-Zuschuss hinterlegt mit Darlehenskondition | - € | 2,93% | 1,07%
Objektabhängiges Darlehen | 1.170.000 € | 0,50% | 1,00%
Belegungsabhängiges Darlehen | 1.571.000 € | 1,75% | 1,00%
Allgemeiner Zuschuss EOF | 900.000 € | - | -
Zuschuss Energieeffizienz | - € | - | -
Zuschuss Nachhaltigkeit | - € | - | -
Gesamt | 9.000.000 € |  | 

## Slide 17: Fallbeispiel 2 KfW-Standard 55 – mit neuer EOF-Förderung
Mietertrag |  |  |  | 
Wohnen | 12,50 | €/m² | p.a. | 270.000 €
Parken | 30 € | außen | p.a. | 3.600 €
 | 75 € | TG | p.a. | 18.000 €
Gesamtbetrag der Erträge |  |  |  | 291.600 €
Kapitalkosten (Zins und Tilgung) |  |  |  | 254.600 €
Bewirtschaftungskosten pauschal je m² | 20 | €/m² | p.a. | 36.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen |  |  |  | 290.600 €

## Slide 18: Fallbeispiel 2 KfW-Standard 55 Ergebnis
Erstvermietungsmiete unverändert
Eigenkapitalverzinsung sinkt
Bankdarlehen Zinsen sind gestiegen, Tilgung sinkt
BEG – Zuschuss KfW 55 Standard entfällt
Zumutbare Miete für EK II und EK III gestiegen
Objektabhängiges Darlehen sinkt
„teures“ belegungsabhängiges Darlehen sinkt
Allgemeiner Zuschuss steigt
Ansatz der Instandhaltungspauschale steigt

## Slide 19: Fallbeispiel 3 KfW-Standard 40
Förderungen im Neubau

## Slide 20: Fallbeispiel 3 KfW-Standard Effizienzhaus 40
Projektbeschreibung |  |  |  | 
 | Wohnungen | m²-Wfl. | €/m²-Wfl. | €
EK I | 10 | 600 | 4.750 € | 2.850.000
EK II | 10 | 600 | 4.750 € | 2.850.000
EK III | 10 | 600 | 4.750 € | 2.850.000
Zwischensumme | 30 | 1.800 |  | 
 | Stellplätze |  | €/Stellplatz | €
oberirdisch | 10 |  | 4.000 € | 40.000
TG-Stellplatz | 20 |  | 38.500 € | 770.000
Gesamtinvestition |  |  |  | 9.360.000
+200 €/m²

## Slide 21: Fallbeispiel 3 KfW-Standard Effizienzhaus 40
Aufteilung für Kostenplan im Stabau-Antrag |  | 
Grundstück | 1.404.000 € | 15%
Herrichten und Erschließen | 250.000 € | 3%
Bauwerk - Baukonstruktion | 4.206.000 € | 45%
Bauwerk - Technische | 1.500.000 € | 16%
Außenanlagen | 500.000 € | 5%
Baunebenkosten | 1.500.000 € | 16%
Gesamtkosten | 9.360.000 € | 

## Slide 22: Fallbeispiel 3 KfW-Standard Effizienzhaus 40
Finanzierung |  | Zins | Tilgung
Bargeld/Guthaben | 1.404.000 € | 3,27% | -
Bankdarlehen | 3.938.700 € | 2,93% | 1,07%
KfW-Darlehen | - € | 2,93% | 1,07%
Objektabhängiges Darlehen | 1.170.000 € | 0,50% | 1,00%
Belegungsabhängiges Darlehen | 1.767.300 € | 1,75% | 1,00%
Allgemeiner Zuschuss EOF | 900.000 € | - | -
Zuschuss Energieeffizienz | 180.000 € | - | -
Zuschuss Nachhaltigkeit | - € | - | -
Gesamt | 9.360.000 € |  | 

## Slide 23: Fallbeispiel 3 KfW-Standard Effizienzhaus 40
Aufwand und Ertrag |  |  |  | 
Miete Wohnen | 12,95 € | €/m² | p.a. | 279.720 €
Miete Parken | 30 | außen | p.a. | 3.600 €
 | 75 | TG | p.a. | 18.000 €
Gesamtbetrag der Erträge |  |  |  | 301.320 €
Kapitalkosten (Zins und Tilgung) |  |  |  | 264.940 €
Bewirtschaftungskosten pauschal je m² | 20 | €/m² | p.a. | 36.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen |  |  |  | 300.940 €

## Slide 24: Fallbeispiel 3 KfW-Standard 40 Ergebnis
Höhere Baukosten, deshalb auch mehr Eigenkapital notwendig
ABER Eigenkapitalverzinsung steigt gegenüber Standard 55
Bankdarlehen Zinsen gestiegen
BEG – Zuschuss KfW 40 Standard entfällt
Zumutbare Miete für EK II und EK III gestiegen
„teures“ belegungsabhängiges Darlehen steigt gegenüber Standard KfW 55, sinkt gegenüber früherer Förderung
Allgemeiner Zuschuss steigt
NEU EOF-Zuschuss „Energie“
Ansatz der Instandhaltungspauschale steigt
Erstvermietungsmiete steigt im gleichen Verhältnis der Baukosten

## Slide 25: Fallbeispiel 4 KfW-Standard 40 - Nachhaltigkeitsklasse
Förderungen im Neubau

## Slide 26: Nachhaltigkeit
Für die Inanspruchnahme des vollen Zuschusses sind bauliche Maßnahmen in relevantem Umfang aus mindestens drei der fünf folgenden Nachhaltigkeitsbereiche zu verwirklichen:
1. Soziokulturelle Maßnahmen
2. Ganzheitlicher Ressourceneinsatz
3. Einsatz nachwachsender Rohstoffe
4. Klimaanpassungsmaßnahmen
5. Lokale Erzeugung erneuerbarer Energien

## Slide 27: Fallbeispiel 4 KfW-Standard Effizienzhaus 40 – NH Klasse
Projektbeschreibung |  |  |  | 
 | Wohnungen | m²-Wfl. | €/m²-Wfl. | €
EK I | 10 | 600 | 4.950 € | 2.970.000
EK II | 10 | 600 | 4.950 € | 2.970.000
EK III | 10 | 600 | 4.950 € | 2.970.000
Zwischensumme | 30 | 1.800 |  | 
 | Stellplätze |  | €/Stellplatz | €
oberirdisch | 10 |  | 4.000 € | 40.000
TG-Stellplatz | 20 |  | 38.500 € | 770.000
Gesamtinvestition |  |  |  | 9.720.000
+200 €/m²

## Slide 28: Fallbeispiel 4 KfW-Standard Effizienzhaus 40 – NH Klasse
Aufteilung für Kostenplan im Stabau-Antrag |  | 
Grundstück | 1.458.000 € | 15%
Herrichten und Erschließen | 250.000 € | 3%
Bauwerk - Baukonstruktion | 4.300.000 € | 44%
Bauwerk - Technische | 1.712.000 € | 18%
Außenanlagen | 500.000 € | 5%
Baunebenkosten | 1.500.000 € | 15%
Gesamtkosten | 9.540.000 € | 

## Slide 29: Fallbeispiel 4 KfW-Standard Effizienzhaus 40 – NH Klasse
Finanzierung |  | Zins | Tilgung
Bargeld/Guthaben | 1.458.000 € | 3,74% | -
Bankdarlehen | 3.125.800 € | 2,93% | 1,07%
KfW-Darlehen | 562.500 € | 2,30% | 2,00%
Objektabhängiges Darlehen | 1.170.000 € | 0,50% | 1,00%
Belegungsabhängiges Darlehen | 1.963.700 € | 1,75% | 1,00%
Allgemeiner Zuschuss EOF | 900.000 € | - | -
Zuschuss Energieeffizienz | 180.000 € | - | -
Zuschuss Nachhaltigkeit | 360.000 € | - | -
Gesamt | 9.720.000 € |  | 

## Slide 30: Fallbeispiel 4 KfW-Standard Effizienzhaus 40 – NH Klasse
Aufwand und Ertrag |  |  |  | 
Miete Wohnen | 13,25 € | €/m² | p.a. | 286.200 €
Miete Parken | 30 | außen | p.a. | 3.600 €
 | 75 | TG | p.a. | 18.000 €
Gesamtbetrag der Erträge |  |  |  | 307.800 €
Kapitalkosten (Zins und Tilgung) |  |  |  | 271.600 €
Bewirtschaftungskosten pauschal je m² | 20 | €/m² | p.a. | 36.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen |  |  |  | 307.600 €

## Slide 31: Fallbeispiel 4 KfW-Standard 40 - NH Ergebnis
Mehr EK erforderlich um 15 % Anteil darstellen zu können
Eigenkapitalverzinsung steigt
Bankdarlehen Zinsen gestiegen
BEG – Zuschuss KfW 40 – NH möglich
Erstvermietungsmiete steigt im gleichen Verhältnis wie die Baukosten
Belegungsabhängiges Darlehen steigt gegenüber FB 3
Allgemeiner Zuschuss steigt
NEU Zuschuss Energie
NEU Zuschuss NH
Ansatz der Instandhaltungspauschale steigt

## Slide 32: Fallbeispiel 5 EOF – drauf und dran – nachhaltig erneuern und erweitern
Förderungen von Modernisierungen

## Slide 33: Drauf und Dran Erweiterung und Erneuerung
Gefördert wird die Erweiterung von bestehenden Mietwohngebäuden nebst Modernisierung der bestehenden Wohnungen, insbesondere deren nachhaltige und energetische Verbesserung.
Mindestens Effizienzhausstandard nach der Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude – BEG WG
Für die Gebäudeerweiterung steigt der Zuschuss auf max. 625 € /m² Wfl.
Für die Modernisierung wird ein Zuschuss von bis zu 375 € /m² Wfl. gewährt.

## Slide 34: Fallbeispiel 5 – „drauf und dran – erneuern und erweitern“ Modernisierung mit der EOF
Projektbeschreibung |  |  |  | 
Bestand | Wohnungen | m²-Wfl. | €/m²-Wfl. | €
EK I | 5 | 300 | 2.970 € | 891.000
EK II | 5 | 300 | 2.970 € | 891.000
EK III | 5 | 300 | 2.970 € | 891.000
Zwischensumme | 15 | 900 |  | 
Drauf und Dran - Erweiterung | Wohnungen | m²-Wfl. | €/m²-Wfl. | €
EK I | 5 | 300 | 4.950 € | 1.485.000
EK II | 5 | 300 | 4.950 € | 1.485.000
EK III | 5 | 300 | 4.950 € | 1.485.000
Zwischensumme | 15 | 900 |  | 
 | Stellplätze |  | €/Stellplatz | €
oberirdisch | 10 |  | 4.000 € | 40.000
TG-Stellplatz | 20 |  | 38.500 € | 770.000
Gesamtinvestition |  |  |  | 7.938.000
60 %

## Slide 35: Fallbeispiel 5 – „drauf und dran – erneuern und erweitern“ Modernisierung mit der EOF
Aufteilung für Kostenplan im Stabau-Antrag |  | 
Grundstück und Bestand | 2.536.000 € | 32%
Herrichten und Erschließen | 250.000 € | 3%
Bauwerk - Baukonstruktion | 2.350.000 € | 30%
Bauwerk - Technische | 801.000 € | 10%
Außenanlagen | 500.000 € | 6%
Baunebenkosten | 1.500.000 € | 19%
Gesamtkosten | 7.938.000 € | 

## Slide 36: Fallbeispiel 5 – „drauf und dran – erneuern und erweitern“ Modernisierung mit der EOF
Finanzierung |  | Zins | Tilgung
Bargeld/Guthaben (32%) | 2.537.000 € | 3,88% | -
Bankdarlehen | 971.550 € | 2,93% | 1,0,7%
KfW-Zuschuss hinterlegt mit Darlehenskondition | 731.250 € | 2,30% | 2,00%
Objektabhängiges Darlehen | 1.170.000 € | 0,50% | 1,00%
Belegungsabhängiges Darlehen | 1.178.200 € | 1,75% | 1,00%
Allgemeiner Zuschuss EOF - Bestand | 337.500 € | - | -
Allgemeiner Zuschuss EOF - Erweiterung | 562.500 € | - | -
Zuschuss Energieeffizienz | 90.000 € | - | -
Zuschuss Nachhaltigkeit | 360.000 € | - | -
Gesamtkosten | 7.938.000 € |  | 

## Slide 37: Fallbeispiel 5 – „drauf und dran – erneuern und erweitern“ Modernisierung mit der EOF
Mietertrag |  |  |  | 
Wohnen | 10,75 € | €/m² | p.a. | 232.200 €
Parken | 30 | außen | p.a. | 3.600 €
 | 75 | TG | p.a. | 18.000 €
Gesamtbetrag der Erträge |  |  |  | 253.800 €
Kapitalkosten (Zins und Tilgung) |  |  |  | 216.800 €
Bewirtschaftungskosten pauschal je m² | 20 | €/m² | p.a. | 36.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen |  |  |  | 252.800 €

## Slide 38: Fallbeispiel 5 – „drauf und dran – erneuern und erweitern“ Modernisierung mit der EOF
Höherer Anteil EK, aus Bestand
Eigenkapitalverzinsung steigt
Bankdarlehen Zinsen gestiegen
BEG – Zuschuss KfW 100 – Modernisierung für Bestand möglich
Durchschnitt der Erstvermietungsmiete sinkt auf 10,75 €/m²
Belegungsabhängiges Darlehen steigt
Allgemeiner Zuschuss für Anteil Neubau (Faktor 125 %) für Anteil Modernisierung (Faktor 75 %)
NEU Zuschuss Energie
NEU Zuschuss NH

## Slide 39: Die neue EOF Förderung - Zusammenfassung
Zusammenfassung | FB1 | FB2 | FB3 | FB4 | FB5
Standard | KfW 55 | KfW 55 | KFW 40 | KFW 40 - NH | MOD KfW 100 - NH
Investitionskosten | 9.000.000 € | 9.000.000 € | 9.360.000 € | 9.720.000 € | 7.938.000 €
EK-Anteil 15 %/32% | 1.350.000 € | 1.350.000 € | 1.404.000 € | 1.458.000 € | 2.537.000 €
Erstvermietungsmiete | 11,50 € | 12,50 € | 12,95 € | 13,25 € | 10,75 €
KfW-Zuschuss | 787.500 € | - € | - € | 562.500 € | 731.200 €
Allgemeiner EOF- Zuschuss | 540.000 € | 900.000 € | 900.000 € | 900.000 € | 900.000 €
Zuschuss Energie | - € | - € | 180.000 € | 180.000 € | 90.000 €
Zuschuss Nachhaltigkeit | - € | - € | - € | 360.000 € | 360.000 €
Summe Zuschüss |  |  |  |  | 
mit KfW | 1.327.500 € | 900.000 € | 1.080.000 € | 2.002.500 € | 2.081.200 €
ohne KfW | 540.000 € | 900.000 € | 1.080.000 € | 1.440.000 € | 1.350.000 €

## Slide 40: Die neue EOF Förderung – Förderquote der Zuschüsse
Zusammenfassung | FB1 | FB2 | FB3 | FB4 | FB5
Standard | KfW 55 | KfW 55 | KFW 40 | KFW 40 - NH | MOD KfW 100 - NH
mit KfW |  |  |  |  | 
Investitionskosten | 14,8% | 10,0% | 11,5% | 20,6% | 27,4%
Investitionskosten ohne Grundstück | 17,4% | 11,8% | 13,6% | 24,2% | 40,2%
ohne KfW |  |  |  |  | 
Investitionskosten | 6,0% | 10,0% | 11,5% | 14,8% | 18,5%
Investitionskosten ohne Grundstück | 7,1% | 11,8% | 13,6% | 17,4% | 24,7%

## Slide 41: Bayerisches Modernisierungsprogramm – BAY MOD-Programm
Förderwege bei der Modernisierung

## Slide 42: Grundzüge des BAY MOD- Programms - 1
Zinsverbilligtes Kapitalmarktdarlehen, ergänzender Investitionszuschuss, Tilgungserlass
Kapitalmarktdarlehen mit Zinsverbilligung für 10 oder 20 Jahre
2 Jahre tilgungsfrei, dann 1,5 % Tilgung
Zinsbindung 10 oder 20 Jahre
Ergänzender Investitionszuschuss in Höhe von bis zu 200 € / m² Wohnfläche
Zuschuss Nachhaltigkeit 200 € / m²
Tilgungserlass abhängig vom erreichten Energieeffizienz-Standard 25 % bis 40 %

## Slide 43: Grundzüge des BAY MOD- Programms - 2
Die Miete nach der Modernisierung muss sozialverträglich sein.
Es ist eine Mieterhöhungen nach Maßgabe der §§ 558, 559 BGB möglich.
Belegungsbindung für 10 oder 20 Jahre für Haushalte mit Einkommensgrenze: gem. Art. 11 Abs. 1 BayWoFG (entspricht Einkommensstufe III der EOF-Förderung)

## Slide 44: Förderziele BAY MOD
Neben energetischen Maßnahmen werden insbesondere auch gefördert:
die Erhöhung des Gebrauchswerts von Wohnraum
die Verbesserung der allgemeinen Wohnverhältnisse
die Anpassung von Wohnraum an die Bedürfnisse älterer Menschen

## Slide 45
Kontakt
Patrik Zeitler
Wohnungswirtschaftlicher Berater
E-Mail: patrik.zeitler@vdwbayern.de
Tel.: 089 / 29 00 20 - 436
Fax: 089 / 29 00 20 - 489
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!